ТРЕБОВАНИЯ

к отделке и оборудованию квартир, мест общего пользования,

благоустройства придомовой территории объекта

«Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:

г. Пермь, Дзержинский район, Докучаева, 23».

Класс жилья: «Бизнес»

РАЗДЕЛ I

Элементы отделки квартир и внутренних инженерных систем

| Наименование | Детали проектирования |
| --- | --- |
| Входные двери в квартиры | Металлические индивидуального производства АО «ПЗСП». Цвет накладки – «Дуб беленый классический». Устанавливается два цилиндрических замка Guardian: замок с задвижкой и замок с ручкой. Цвет фурнитуры: хром. Устанавливается глазок. На время строительства устанавливается защитный порог для защиты двери от повреждений. |
| Противопожарные двери | Определить проектом |
| Окна и витражи Выдается альбом изделий в качестве задания на изготовление индивидуальных изделий. | Металлопластиковые индивидуального производства АО «ПЗСП», профиль «Exprof» или аналогичный. Ламинация или тонирование профиля в массе в соответствии с фасадным решением. На балконном блоке: балконную дверь выполнять только поворотной. Ставить на балконную дверь внутренний фиксатор открывания. Установить ручку – лепесток. Нижняя часть балконной двери – прозрачная. Внутренние откосы окон пластиковые. Подоконная доска белая пластиковая. Система витражного остекления лоджий – алюминиевая. Устанавливаются вентиляционные решётки. |
| Межкомнатные двери | Деревянные глухие, либо остекленные матовым стеклом производства АО «ПЗСП» цвета «Дуб беленый классический». На распашные двери установить фиксатор открывания сверху одной створки, цвет фиксатора – «хром». В ванных комнатах и туалетах использовать запорные ручки. В комнатах использовать ручки с возвратной пружиной. |
| Финишное покрытие пола | Жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни – линолеум поливинилхлоридный в соответствии с проектом. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума линолеума - не менее 15 дБ. Марку и цветовое решение применяемого линолеума согласовать с отделом маркетинга. Предусмотреть плинтуса со встроенной системой кабель-каналов. Цвет плинтусов – в соответствии с цветом линолеума, согласовать с отделом маркетинга. Ванные, санузлы – керамическая плитка в цвет покрытия стен, плинтус. |
| Финишное покрытие стен | Жилые комнаты, коридоры, прихожие – обои отечественного производства. Цвет и марку обоев определить проектом и согласовать с отделом маркетинга. Кухни, туалет – моющиеся обои. Цвет и марку обоев согласовать с отделом маркетинга. Ванные и совмещенные санузлы облицевать плиткой на высоту 1800 мм от верха ванны (кратно размеру плитки). Верхнюю часть над облицованной поверхностью до потолка –покраска водоэмульсионной краской. Цвет плитки согласовать с отделом маркетинга. Декоративное обрамление примыкания ванной к стенам выполнять с трех сторон (при наличии возможности). Не выполнять гидроизоляцию примыкания, использовать затирку. |
| Финишное покрытие потолков | Окраска водоэмульсионной краской белого цвета. В коридорах, комнатах и кухнях – потолочный плинтус белого цвета. |
| Дополнительное оборудование Учитывается только в спецификации (без разработки деталей монтажа) | В ванной комнате над мойкой установить зеркало размером 500 х 600 (h) мм со стеклянной полкой. В местах установки стиральной машины предусмотреть возможность подключения к системе ХВС и водоотведения. (Установка крана на ХВС и отвод на канализации на 40 мм с заглушкой в ванной комнате). Предусмотреть влагозащищенную электрическую розетку (2 шт) в ванной комнате, в месте предполагаемой установки стиральной машины и электрического полотенцесушителя. В прихожих (при отсутствии в квартирах кладовых) проектом определить место возможной установки шкафа-купе (цвет шкафа-купе «Дуб беленый классический»). Минимальную ширину шкафа-купе установить в 600 мм. |
| Плиты пищеприготовления, прочее кухонное оборудование | Проектом определить место установки электроплиты. Выполнить розетку для подключения электроплиты на высоте 300 мм от пола. Плиту не устанавливать. Проектом определить место установки посудомоечной машины рядом с раковиной. Выполнить розетку для подключения посудомоечной машины на высоте 300 мм от пола. Выполнить подготовку для подключения посудомоечной машины к ХВС и сети канализации. Саму технику не устанавливать. |
| Вентиляция и кондиционирование | Вентиляция вытяжная из кухонь и санузлов с естественным побуждением. Приток осуществляется через форточки, оборудованные фиксатором-ограничителем открывания створки. Вытяжные решетки – пластиковые. В квартирах верхних этажей предусмотреть установку приточных клапанов NORVIND CITY. Предусмотреть места установки наружных блоков кондиционера в каждой квартире. |
| Вентиляция офисных помещений | Оборудование определить проектом. Вентиляционные каналы встроенных помещений вывести выше кров-ли и оборудовать турбодефлекторами. |
| Отопление | Система отопления двухтрубная, стояковая, открытой прокладки труб, из металла. Тип нагревательных приборов – стальные, панельные радиаторы «Buderus» или аналог. Арматура на подводках подогревательных приборов – термостатические балансировочные клапана фирмы «Maybes» или аналог, и шаровые краны фирмы «Beatty» или аналог. Арматура на стояках –автоматические балансировочные клапаны фирмы «Balloted» или аналог. Для гидравлической регулировки запроектировать на каждый подъезд ручные балансировочные клапаны «Balloted» или аналог. Изоляция подающих и обратных магистралей отопления – в соответствии с проектом. |
| Учет тепла на отопление | На всех приборах отопления жилых помещений установить распределители тепла (за исключением приборов отопления лестнично-лифтового холла) в соответствии с проектом. Прибор учета тепла на отопление жилого дома устанавливается в ИТП |
| Насосное и противопожарное оборудование | Насосное оборудование – отечественное, фирму изготовителя определить проектом. Использовать оборудование с частотным преобразователем. Противопожарное оборудование (спринклеры, КСК и пр.) для системы пожаротушения – отечественное, фирму изготовителя определить проектом. Предусмотреть согласование ТЗ на проектирование с ООО «Инженерные коммуникации». |
| Внутреннее ХВС и пожаротушение | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения и внутреннего пожаротушения – совместная. Трубы от ввода водопровода, в ИТП и насосной – из нержавеющей стали; магистрали, противопожарные стояки, трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; водоразборные стояки – из полипропиленовых армированных труб (марку определить проектом); Поквартирная разводка – металлопластиковая труба «Frankische» или аналог. Предусмотреть подвод воды к стиральной машине в ванной, отвод воды из стиральной машины. Аналогично – подвод воды, отвод воды от посудомоечной машины на кухне. Отключающая арматура на стояках – шаровые краны «Bugatti» или аналог, затворы, и задвижки «Темпер» или аналог. Квартирные счетчики «ИТЕЛМА» или аналог. Регуляторы давления – ITAPSpA или аналог. Насосы – насосные установки «Wilo» или аналог. Изоляция труб стояков – определить проектом. |
| Внутреннее ГВС (Т3,Т4) | Трубы: магистральные Т3, Т4, главные стояки Т3 – из полипропиленовых армированных труб «Vesbo» PN25 или аналог; водоразборные стояки – сшитый полиэтилен «Uponor или аналог; Поквартирная разводка – металлопластиковая труба «Frankische» или аналог. Отключающие краны на стояках, в подвале – шаровые краны «Bugatti» или аналог, затворы и задвижки «Темпер» или аналог. Воздухоотводчики на всех водоразборных стояках и главных стояках – itap или аналог. На ближайших стояках Т3 от точки подключения в магистраль циркуляции установить ручные балансировочные клапаны фирмы Veibes Ballorex Venturi (Vapio) или аналог. Квартирные счетчики «ИТЕЛМА» или аналог; Регуляторы давления – ITAPSpA или аналог; Насосы – насосные установки «Wilo» или аналог. Изоляция труб в техподполье, стояки – определить проектом. |
| Канализация хозяйственно бытовая | Система канализации жилого дома – самостоятельная. Выпуски – из пропиленовых канализационных труб. Сети в подвале и выпуски – из канализационных труб (НПВХ). Стояки – из шумопоглащающих полипропиленовых канализационных труб. Отводные трубы от приборов – из полипропиленовых канализационных труб. |
| Узлы учета | Счетчики ВСХд российского производства |
| Сан. тех. оборудование | Установить и подключить к соответствующим сетям: чугунную ванну, предпочтительно длиной 1,7 м, с установкой экрана под ванну. смеситель для ванной с душевой лейкой марки Vidima или аналог, полотенцесушитель электрический, фаянсовую раковину в ванной комнате (с отдельным смесителем марки Vidima или аналог), унитаз в санузле «Будфарфор» или аналог. Сиденье полипропиленовое, мойку со смесителем в кухне. |
| Сети связи | Проектом предусмотреть ввод интернет- и телевизионного кабелей скрытым способом в квартиру. Система «Умный дом» - в соответствии с Приложением 1. Установить систему домофона. Место размещения трубки домофона предусмотреть рядом с входной дверью. Трубка домофонная для установки на стену. Тип: УКП-12; цвет белый. Тип проводки скрытый. |
| Электроосвещение и электрооборудование | Настенные светильники в коридорах, ванных комнатах, санузлах. Тип: НББ-64; Цвет белый. Розетки и выключатели. Тип: Schneider Electric серия Этюд или аналог; цвет белый. Электрощит квартирный (в случае необходимости установки). Тип ЩРН-П; цвет белый. Кабель-канал по потолку (в случае необходимости установки). Тип: CSP-N; цвет белый. |
| Пожарная сигнализация | Предусмотреть устройство автономной и автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов. Прокладка кабеля – в кабель-каналах белого цвета. |
| Лоджия | Декоративная отделка лоджии не производится. Стены: покраска водоэмульсионной краской. Гидроизоляция лоджии не производится. |
| Отделка нежилых помещений (офисов) | Минимальная в соответствии с Постановлением 1095-п. |

РАЗДЕЛ II

Элементы отделки мест общего пользования

| Входная группа | Входную группу выполнить на уровне земли (определить заданием на проектирование). Входные двери в подъезд выполнять светопрозрачными из алюминиевого профиля. Предусмотреть возможность установки сезонного противоскользящего покрытия на пол входной группы со стороны улицы. |
| --- | --- |
| Места общего пользования: | Отделку помещений определить проектом в соответствии с Приложением №2. Площади помещений входных групп и МОП указывать с учетом отделки, предусмотренной в соответствии с Приложением №2. |
| Колясочные | В каждом подъезде на первом этаже предусмотреть отдельное закрытое помещение колясочной, с открыванием двери домофонным ключом (определить наличие и параметры помещений в задании на проектирование). Дверь в колясочную – прозрачная, металлопластиковая. Стеклопакеты с закалённым стеклом. |
| Лифты | 1 лифт пассажирский, 1 грузовой лифт. Завод изготовитель лифтов «OTIS» или другие изготовители аналогичных лифтов. Установить лифты с частотным преобразователем главного привода и привода дверей кабины. Отделка кабины – нержавеющая сталь. Установить приоритет вызова грузового лифта. |
| Фасад | Цветовое решение фасада согласовать с АО «ПЗСП» |

РАЗДЕЛ III

Элементы благоустройства

| Наименование | Детали проектирования |
| --- | --- |
| Парковки | Парковки наземные, по периметру застройки и во дворах. Парковочные места выделить разметкой. |
| Велопарковки | Установить велопарковку рядом со входом в подъезды. |
| Мусорные контейнеры | Предусмотреть установку пластиковых контейнеров с крышкой. (Устанавливает УК после сдачи дома). |
| Освещение дворового пространства | Предусмотреть общее освещение фонарями на металлических столбах, подводка кабеля – подземная. |
| Спортивные площадки | Отдельная площадка, имеющая ограждение в виде высокого светопрозрачного забора (не ниже 3 м). Покрытие площадки (для плосткостного сооружения): резиновое безопасное. Площадка совмещенного назначения для игр в футбол, баскетбол, волейбол. Устанавливаются ворота, баскетбольные кольца, стойки для сетки. |
| Площадки для игр детей | Отдельная площадка, имеющая ограждение в виде живой изгороди, либо декоративного забора высотой до 1 м. Покрытие площадки: резиновое безопасное, либо с естественными покрытиями (песок, трава) – определить проектом и согласовать с отделом маркетинга. Обязательные элементы: игровые комплексы для детей соответствующего возраста, качели, горка, песочница. По периметру площадки устанавливаются лавочки для родителей. |
| Тротуары | Покрытие тротуаров – плитка. Предусмотреть безбарьерный доступ (пониженный бортовой камень), ширина тротуара не менее 2,0 м. |
| Прочее | Проект благоустройства согласовать с АО «ПЗСП». |

РАЗДЕЛ IV

Требования к перегородкам

| Наименование | Детали проектирования |
| --- | --- |
| Межквартирные перегородки | Тяжелый бетон, кирпич |
| Межкомнатные перегородки | Газобетонный блок |